ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Вольненское сельское поселение

Успенского района Краснодарского Края

на период 20 лет (до 2032 г.)

с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2013 г. до 2022 г.)

и на перспективу до 2041 года

Том 1.

Теплоснабжение книга 1.5

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Успенский район

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Вольненское сельское поселение

Основные выводы и предложения

ООО «ПИТП»

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»

____________________________ Делокьян Н.А.

(Должность руководителя организации разработчика, подпись, Фамилия)

Оглавление

1. Наименование проекта	4

2. Цель программы комплексного развития	4

3. Существующее состояние	5

4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.	6

5. Существующее состояние (каждый источник теплоснабжения)	7

6. Объёмы финансирования программы модернизации	8

схемы теплоснабжения.	8

7. Срок реализации программы комплексного развития.	9

8. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития:	10

9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.	12

- по источникам теплоснабжения:	12

- по наружным теплосетям:	18

10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий предусмотренных проектом	21

# 1. Наименование проекта

"Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Вольненское сельское поселение"  Схема теплоснабжения

# 2. Цель программы комплексного развития

Целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надёжного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. Основные цели программы:

- Разработка перечня мероприятий, реализация которых обеспечит снабжение населения теплом и горячей водой;

- Разработка технологических схем, которые обеспечивают оптимизацию затрат на производство и транспорт тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

- Обеспечение оптимизации тарифов, обеспечивающих финансовые потребности предприятий, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ а соответствии с законом № 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации систем теплоснабжения.

# 3. Существующее состояние

Обеспечение тепловой энергией населения муниципального образования Вольненское сельское поселение осуществляется  в основном централизованными  и частично децентрализованными системами теплоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании Вольненское сельское поселение эксплуатируется 6 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 1,82 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 1,49 Гкал/ч, что составляет 81,56 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети составляет 2,83 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 2,83 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях составляет 2,04 тыс. Гкал/год.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) составляет:           
всего - 2763 м.  в т.ч.                               
 - подземная - 988 м.  (35,8 % )                            
 - надземная -1775 м.  (64,2 % )

- Средние потери (расчётные)при транспортировке тепловой энергии (существующее положение)– 27,27 %

# 4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.

В результате запланированных мероприятий в муниципальном образовании Вольненское сельское поселение будет эксплуатироваться 10 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 4,29 Гкал/ч с присоединённой нагрузкой 3,98 Гкал/ч, что будет составлять92,63 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети планируется в объёме 7,72 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 5,83 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 1,89 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях будет составлять 7,29 тыс. Гкал/год.

Общая протяжённость существующих теплосетей (в 2х трубном исполнении) составляет 2763 м. Согласно планам перспективного развития рассматриваемого поселения планируется проложить дополнительно 695 м. Учитывая, что к расчётному сроку прогнозируется износ теплосетей в размере  100 %, рекомендуется выполнить реконструкцию, замену и строительство новых тепловых сетей общей протяжённостью 3458 м. теплосетей. При этом строительство новых тепловых сетей, реконструкция и ремонт существующих тепловых сетей должны вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

В настоящее время утверждённый тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией,   составляет 1851,3 руб/Гкал. Объём капитальных вложений требуемых для модернизации системы теплоснабжения составляет  48834,98 тыс. руб. 
         В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, ожидается:  снижение удельного расхода топлива на 0,73 % ,  сокращение потерь при транспортировке тепловой энергии на 53,5 % ,  снижение удельного расхода электрической энергии на 78,23 % .

# 5. Существующее состояние системы теплоснабжения.

| Источник теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Основной вид топлива | Мощность котельной, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка, Гкал/год | Годовой расход топлива, т.у.т./год | Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Вольненское СП с Вольное ; 2 кот. _ мощностью 0,12 МВт | 1996 | природный газ | 0,21 | 0,20 | 387,91 | 66,77 | 0,01 |
| Котельная 2 (ДК) Вольненское СП с Вольное ; 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт | 1996 | природный газ | 0,34 | 0,19 | 364,52 | 62,74 | 0,14 |
| Котельная 3 (№ 10) Вольненское СП с Марьино ; 3 кот. кс мощностью 0,41 МВт | 1965 | природный газ | 1,06 | 0,97 | 1881,09 | 323,77 | 0,07 |
| Котельная 4 (МБДОУ № 7) Вольненское СП пос Дивное в/ч 44892; 2 кот. . мощностью 0,025 МВт | 1986 | каменный уголь | 0,04 | 0,04 | 70,18 | 12,08 | 0,00 |
| Котельная 5 (МБДОУ № 19) Вольненское СП п Заречный ул Молодёжная 3; 1 кот. . мощностью 0,1 МВт | 2005 | эл. котлы | 0,09 | 0,05 | 105,26 |  | 0,04 |
| Котельная 6 (ООШ № 16) Вольненское СП п Заречный ул Школьная 33; 1 кот. . мощностью 0,1 МВт | 1973 | эл. котлы | 0,09 | 0,05 | 89,67 |  | 0,04 |

# 6. Объёмы финансирования программы модернизации схемы теплоснабжения.

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (реконструкция и модернизация существующих котельных, включая тепловые сети)

| В целом по программе | 21711,3 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 1645,8 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 17686,7 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 15506,3 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 88,5 | тыс. руб. |
| Проектирование | 1778,6 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 600,3 | тыс. руб. |

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (строительство новых (проектируемых) котельных, включая тепловые сети)

| В целом по программе | 27123,6 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 10382,6 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 13769,2 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 6584,5 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 375,9 | тыс. руб. |
| Проектирование | 2222,0 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 749,9 | тыс. руб. |

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (на расчётный период 2032 г.)

| В целом по программе | 48835,0 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 12028,4 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 31455,9 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 22090,7 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 464,4 | тыс. руб. |
| Проектирование | 4000,6 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 1350,2 | тыс. руб. |

| Объёмы финансирования программы развития системы теплоснабжения, млн.руб. |
| --- |
| Год реализации инвестиционного проекта (программы развития системы теплоснабжения) | Сметная стоимость программы развития теплоснабжения (в ценах на год разработки схемы теплоснабжения) |
| 2014 |  |
| 2015 | 793,90 |
| 2016 | 16269,70 |
| 2017 | 1431,91 |
| 2018 - 2022 | 30339,46 |
| 2023 - 2027 |  |
| 2028 - 2032 |  |
| Расчётный срок , 2032 г. | 48834,98 |

# 7. Срок реализации программы комплексного развития.

Планируемый срок реализации программы комплексного развития - 2032 г. Проектный срок разбивается на этапы по 1 году на первые 5 лет и на три этапа по пять лет каждый.

# 8. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития:

| Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения, по всем котельным, на каждом этапе |
| --- |
| Расчётный срок внедрения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | На расчётный срок 2032 г. |
| Снижение удельного расхода топлива, % | 0,34 | 0,32 |  | 0,06 |  |  |  | 0,73 |
| Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % |  | 13,20 | 40,30 |  |  |  |  | 53,50 |
| Снижение удельного расхода электричества, % |  | 10,00 |  | 1,93 | 66,30 |  |  | 78,23 |

| Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения |
| --- |
| Источник теплоснабжения | Снижение удельного расхода топлива, % | Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % | Снижение удельного расхода электричества, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Вольненское СП с Вольное | 5,68% |  |  |
| Котельная 2 (ДК) Вольненское СП с Вольное | 5,68% | 23,49% | 6,50% |
| Котельная 3 (№ 10) Вольненское СП с Марьино |  | 55,24% |  |
| Котельная 4 (МБДОУ № 7) Вольненское СП пос Дивное в/ч 44892 | 5,68% |  | 67,40% |
| Котельная 5 (МБДОУ № 19) Вольненское СП п Заречный ул Молодёжная 3 |  |  | 96,23% |
| Котельная 6 (ООШ № 16) Вольненское СП п Заречный ул Школьная 33 |  |  | 95,63% |

# 9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.

На основании выполненных расчётов и проведенного анализа существующего положения в системе теплоснабжения, а также рассмотрения вариантов её совершенствования, настоящей схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия:

### - по источникам теплоснабжения:

Схемой теплоснабжения предусматривается диспетчеризация котельных с выводом основных параметров работы по каналам сотовой связи на центральный диспетчерский пункт, организуемый на энергоснабжающем предприятии. 





          Все здания котельных подлежат обязательному обследованию по объемно-планировочным решениям и конструкциям элементов и их соединений, обеспечивающие сейсмостойкость.

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) | в т.ч. оборудование | ПИР |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Вольненское СП с Вольное | 2014 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. |  |  |  |  |
| Котельная 2 (ДК) Вольненское СП с Вольное | 2015 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. |  |  |  |  |
| Котельная 3 (№ 10) Вольненское СП с Марьино | 2016 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. |  |  |  |  |
| Котельная 4 (МБДОУ № 7) Вольненское СП пос Дивное в/ч 44892 | 2017 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,03 МВт _ мощностью ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с увеличением тепловой мощности. | 1392,3 | 1275,0 | 548,2 | 117,3 |
| Котельная 5 (МБДОУ № 19) Вольненское СП п Заречный ул Молодёжная 3 | 2018 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,04 МВт _ мощностью ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 1393,6 | 1276,2 | 549,3 | 117,4 |
| Котельная 6 (ООШ № 16) Вольненское СП п Заречный ул Школьная 33 | 2018 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку будет не соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,03 МВт _ мощностью ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива используется природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 1392,3 | 1275,0 | 548,2 | 117,3 |
| Котельная 7 (1п) Вольненское СП с Вольное | 2018 - 2022 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,48 МВт и 1 кот. _ мощностью 0,34 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ. | 9650,3 | 8837,3 | 6325,8 | 813,0 |
| Котельная 8 (2п) Вольненское СП с Вольное | 2018 - 2022 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,32 МВт _ мощностью ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ. | 3529,1 | 3231,8 | 1564,3 | 297,3 |
| Котельная 9 (3п) Вольненское СП с Вольное | 2018 - 2022 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,39 МВт _ мощностью ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ. | 4115,6 | 3768,8 | 1784,6 | 346,7 |
| Котельная 10 (4п) Вольненское СП с Вольное | 2018 - 2022 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,1 МВт _ мощностью ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива используется природный газ. | 1888,5 | 1729,4 | 708,0 | 159,1 |

В результате проведённых мероприятий основные характеристики существующих котельных изменятся следующим образом:

| Сравнительные характеристики Существующих источников тепловой энергии до и после модернизации |
| --- |
| Источник теплоснабжения | Расчётный срок внедрения | Основной вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка, Гкал/год |
|  |  | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Вольненское СП с Вольное | 2014 | природный газ | природный газ | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 387,91 | 387,91 |
| Котельная 2 (ДК) Вольненское СП с Вольное | 2015 | природный газ | природный газ | 0,34 | 0,34 | 0,19 | 0,20 | 364,52 | 389,86 |
| Котельная 3 (№ 10) Вольненское СП с Марьино | 2016 | природный газ | природный газ | 1,06 | 1,06 | 0,97 | 0,97 | 1881,09 | 1881,09 |
| Котельная 4 (МБДОУ № 7) Вольненское СП пос Дивное в/ч 44892 | 2017 | каменный уголь | природный газ | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 70,18 | 70,18 |
| Котельная 5 (МБДОУ № 19) Вольненское СП п Заречный ул Молодёжная 3 | 2018 - 2022 | эл. котлы | природный газ | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 105,26 | 105,26 |
| Котельная 6 (ООШ № 16) Вольненское СП п Заречный ул Школьная 33 | 2018 - 2022 | эл. котлы | природный газ | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 89,67 | 89,67 |

### - по наружным теплосетям:

- При анализе существующего положения в системе транспорта тепловой энергии выработан ряд предложений по повышению надёжности и недопущению аварийности в системе трубопроводов. Кроме того необходимо иметь ввиду, что пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. (СНиП 41-02-2003). Схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия (Схемы теплосетей находятся в отдельном томе прилагаемых материалов(Книга 1.3. «Графические материалы») :

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | стоимость наружных теплосетей | ПИР |
| Котельная 1 (СОШ № 6) Вольненское СП с Вольное | 2014 | Котельная является встроенной (пристроенной), тепловые сети не предусмотрены |  |  |  |
| Котельная 2 (ДК) Вольненское СП с Вольное | 2015 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 65 мм. длина 85 м. диам. 57 мм. длина 25 м. - | 772,0 | 706,9 | 65,0 |
| Котельная 3 (№ 10) Вольненское СП с Марьино | 2016 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 385 м. диам. 89 мм. длина 432 м. диам. 76 мм. длина 245 м. диам. 57 мм. длина 1641 м. - | 15819,9 | 14487,1 | 1332,8 |
| Котельная 4 (МБДОУ № 7) Вольненское СП пос Дивное в/ч 44892 | 2017 | Котельная является встроенной (пристроенной), тепловые сети не предусмотрены |  |  |  |
| Котельная 5 (МБДОУ № 19) Вольненское СП п Заречный ул Молодёжная 3 | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 45 мм. длина 30 м. - | 170,5 | 156,1 | 14,4 |
| Котельная 6 (ООШ № 16) Вольненское СП п Заречный ул Школьная 33 | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 45 мм. длина 30 м. - | 170,5 | 156,1 | 14,4 |
| Котельная 7 (1п) Вольненское СП с Вольное | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 150 мм. длина 185 м. диам. 108 мм. длина 15 м. диам. 89 мм. длина 185 м. - | 4975,5 | 4556,3 | 419,2 |
| Котельная 8 (2п) Вольненское СП с Вольное | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 20 м. диам. 89 мм. длина 90 м. - | 1219,3 | 1116,6 | 102,7 |
| Котельная 9 (3п) Вольненское СП с Вольное | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 108 мм. длина 10 м. диам. 89 мм. длина 80 м. - | 995,4 | 911,5 | 83,9 |
| Котельная 10 (4п) Вольненское СП с Вольное | 2018 - 2022 | Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено |  |  |  |

Строительство новых тепловых сетей и реконструкция и ремонт существующих должно вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

# 10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных проектом

Проектом предусмотрено выполнение ряда мероприятий, которые повысят эффективность работы системы теплоснабжения рассматриваемого поселения и улучшат показатели её работы. Существующие и перспективные показатели работы системы теплоснабжения сведены в нижеприведённую таблицу:

|  | Сущ. положение | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность источников тепловой энергии | 1,82 | Гкал/ч | 4,29 | Гкал/ч |
| Количество источников тепловой энергии | 6 | шт | 10 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 1,49 | Гкал/ч | 3,98 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности источников тепловой энергии | 81,56 | % | 92,63 | % |
| Общая протяженность сетей(в 2х трубном исполнении) | 2,77 | км | 3,46 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 2,77 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 2898,63 | Гкал/год | 7895,96 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 7895,96 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 64,62 | Гкал/год | 176,01 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 790,41 | Гкал/год | 431,32 | Гкал/год |
| относительно выработки | 27,27 | % | 5,46 | % |
| относительно отпуска | 38,68 | % | 5,92 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 2,83 | тыс. Гкал/год | 7,72 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 2,83 | тыс. Гкал/год | 5,83 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС |  | тыс. Гкал/год | 1,89 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,28 | тыс. Гкал/год | 0,77 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,79 | тыс. Гкал/год | 0,43 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 27,89 | % | 5,59 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 2,83 | тыс. Гкал/год | 7,72 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 2,04 | тыс. Гкал/год | 7,29 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 1,03 | м3/Гкал | 0,62 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 1,45 | м3/Гкал | 0,67 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 150,77 | кВт*ч/Гкал | 30,82 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 213,85 | кВт*ч/Гкал | 33,38 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 160,54 | кгут/Гкал | 164,67 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 227,71 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 178,39 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 164,67 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,47 | тыс. тут | 1,30 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 2,97 | тыс.м3 | 4,91 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 437,03 | МВт | 243,33 | МВт |
| Утв. тариф на тепловую энергию | 1851,30 | руб/Гкал |  |  |
| Себестоимость реализации |  |  | 1692,66 | руб/Гкал |
| Финансовая потребность по реализации программы на расчётный период до 2032 г. |  |  | 48834,98 | тыс. руб. |